## Slide 1: GIS 立地分析への応用
担当 村山祐司 教授
T A 薛 琦

## Slide 2: GISを利用した立地分析の優位性
作業周期の短縮
選択質の保証
効率を高める
科学化
自動化
人的要因の減少
https://www.rockware.com/product/overview.php?id=318

## Slide 3: データソース
フィールドワーク
場所（現地）を実際に訪れ、その対象を直接観察し、関係者には聞き取り調査やアンケート調査を行う。データの採取を行う。
リモートセンシング
地理的座標に関する事前情報を活用した画像解析などが可能となる。リモートセンシングデータは地理的な空間データ、あるいは時間座標も加えた時空間データとして扱うべきである。
既存地図
既存地図は非常に重要な、直接なデータソースである。各スケールの地形図や多様な主題図を含む。
統計資料
立地分析として重要な補充データである。現象を調査することによって数量で把握する。例え、人口、社会経済、都市計画、インフラ。

## Slide 4: どんな領域に応用する
企業
（銀行、学校）
販売
消防署
物流施設
配送センター
駅
空港
都市公共施設

## Slide 5: ある活動がそこに立地するとは、必然的にその活動を満たす様々な条件がその場所で同時的に満たされていることになる。
地域選定 用地選定
関連情報を総合的に評価
評価結果に意思決定
立地分析の過程
http://www.posting-nihon.com/gis.html

## Slide 6: 立地選択に影響を及ぼす要因
立地選択要因
容量
地域特徴
有効範囲
自然要因
社会要因
経済要因

## Slide 7: 立地評価とは
広義
規模
質
狭義
面積評価
視界性評価
ＩＮ／ＯＵＴ評価
動線評価
間口評価

## Slide 8: 応用事例ーー埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
http://www.taiseikk.co.jp/case/lams_i02.html

## Slide 9: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
地形データ
地籍データ
行政区分データ
道路交通データ
人口分布データ
衛生施設データ
重み因子データ
(曹建军,刘永娟,郭广礼,
2004年)
http://www.techscore.com/tech/sql/SQL1/01_01.html/

## Slide 10: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
不適切な地域を除く
各因子のバッファ解析
適合度の等値線を描く
住宅地や給水所からの距離500ｍ以上
断層帯からの距離1000ｍ以上
湖や池からの距離300ｍ以上
航行できる河川からの距離100m以上
他の河川からの距離50m以上
(曹建军,刘永娟,郭广礼,2004年)

## Slide 11: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
バッファの分析結果を重ね合わせ、影響ある因子の適合度を求める
(曹建军,刘永娟,郭广礼,2004年)
http://www.taiseikk.co.jp/case/lams_i02.html

## Slide 12: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
すべての条件を満足したデータを検索する
埋立処分所の使用期限は15年なら、
立地面積は20k㎡以上
(曹建军,刘永娟,郭广礼,2004年)

## Slide 13: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
ネットワーク解析
OD コスト
（ゴミ輸送費）
(曹建军,刘永娟,郭广礼,2004年)

## Slide 14: 埋立処分場の立地分析
データベースの選択
ネットワーク
フィールドワーク
バッファリング
オーバーレイ
データ検索
スクリーニング
輸送費が低い候補埋立処分所を現地調査
(曹建军,刘永娟,郭广礼,2004年)

## Slide 15
ビジネス システムとの統合
データと資産のマッピング
既成のソリューション製品もしくは API を利用してビジネス システムで地理情報の活用を可能にする。
Esri Location Analytics

## Slide 16
マップを使用した解析
すぐに使用できるマップおよびマップ レイヤへのアクセス
組織全体での使用
Esri Location Analytics

## Slide 17: 参考文献
「GISロジット商圏モデルと立地論・業態論・商圏論」 開文社出版, 2012 長塚四史郎
「城市生活垃圾填埋场选址研究」「工业安全与环保」;2004年04期 曹建军,刘永娟,郭广礼
GISで空間分析: ソフトウェア活用術 2006 古今書院岡部篤行, 村山祐司
GISを利用した社会・経済の空間分析 2004 古今書院 高阪宏行, 関根智子
http://www.richi.co.jp/report/articles/index.html
http://www.arcgis.com/features/location-analytics/