## Slide 1: 地図学・地理情報システム（GIS）
担当：村山祐司
TA ：花島裕樹

## Slide 2: Geographical Information System
地理空間情報
  「現実世界の位置情報」＋「位置に関連した情報」
地理情報システム（GIS）とは
  「地理空間情報」を保存・解析・表示するコンピュータシステム
（地理空間情報活用推進基本法、第１章 第２条で定義）
位置情報を媒介として、種々の情報を統合することができる。
付加価値のある新しい情報

## Slide 3: 例えば．．．
帰宅支援マップ
１．勤務地，自宅を入力
２．災害時の危険状況重ね合せ
３．緊急時の対策へ活用
安全な帰宅ルートの提案
避難所や病院の位置の表示
引用元 https://www.kitakumap.com/images/sample/sample.pdf
https://www.kitakumap.com/
災害時
の
危険度
帰宅
ルート
位置情報
災害時の帰宅ルート

## Slide 4: 位置情報
位置情報
  記述法
    緯度経度法
      世界測地系
      日本測地系
    平面座標系
      平面直角座標
      UTM（Universal Transverse Mercator）
http://www.jmc.or.jp/faq/map/h_utm.html
GISでは、、、 情報システムとして体系的に取り扱うことで、記述法の異なるデータ間でもシームレスに連結することができる。
Fig.1

## Slide 5: 地理空間情報（ベクタ形式）
(x1,y1)
(x2,y2)
(x3,y3)
(x1,y1)
(x2,y2)
(x3,y3)
(x1,y1)
(x2,y2)
(x3,y3)
ポイント（点）
ライン（線）
ポリゴン（面）
現実世界の事物(例)
観測地点
建物
道路
河川
領土
建物
河川の流域
属性値(例)
観測値
種類
種類
長さ
国名
種類
流域面積
Fig.2 ベクタ型のデータ形式

## Slide 6: 地理空間情報（ラスタ形式）
(x1,y1)
・・・・・・・・・・・・・・
(x8,y1)
(x1,y8)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地表面をグリッド（メッシュ）で区切る．
四隅（●）の位置情報とグリッドサイズ
  各グリッドの位置情報を取得
付与される情報（属性値）
  標高
  気温 など
情報源
  航空写真
  人工衛星リモートセンシング
グリッドサイズ
Fig.3 ラスタ型のデータ形式

## Slide 7: ラスタとベクタ
面
線
点
■池
■道路
■測定点
ラスタ形式
ベクタ形式
空間に連続な分布を持つ現象を 表現するのに適している．
資源や環境に関連する分野にお いて広く利用される．
位相幾何学的な分析アプローチに 適している．
行政界，道路網などによく用いら れる．
：http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~masumoto/vuniv2000/gis01.html
Fig.6 方向付けネットワークデータ
（佐藤・岡部2006）
Fig.4 ベクタ型とラスタ型
Fig.5 Global Land Cover Map
http://dup.esrin.esa.int/news/inews153.asp

## Slide 8: オーバーレイ（重ね合せ）
Fig.7 オーバーレイの概念図
http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~masumoto/vuniv2000/gis01.html
重ね合せには位置情報が必要．
各データをレイヤー（層）という．
各データ間の空間的関係，
特性を調べることができる．

## Slide 9: 適用分野
主な利用例
  学術研究
    地理学
    都市工学
  身近な例
    Webマップ(Google map)
    携帯端末のGPS機能
Fig.9 PSP用GPSレシーバー
http://www.jp.playstation.com/psp/gps/
Fig.8 気候統一シナリオ第2版（RCM20,気象庁,2004）
（津山ほか 2008)

## Slide 10: グーグルマップによる空間検索
Fig.10 Google maps: http://maps.google.co.jp/より

## Slide 11: 筑波大学におけるGIS環境
ESRI ArcGIS（業界No.1のシェア）
  サイトライセンス
詳しくは．．．
http://gis.sk.tsukuba.ac.jp/arcgis.html
下記のアドレスから，ソフトウェアをダウンロード
学内からであれば利用可能（寮でも可）
もしくは，
総合研究棟A209（ 空間情報科学実験室）
※管理者に問い合わせ

## Slide 12: 日本におけるGIS
社会的需要
  関連する財団・社会法人 ２０団体
  関連する企業 約２００社
  多くの地方自治体が導入
(財)日本地図センター：ホームページより
地理空間情報活用推進基本法（平成一九年八月二十九日施行）
地理空間情報を整備し、GISの利用基盤を整える
国土地理院にて
公開準備の整ったデータから順次公開中
→http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

## Slide 13: 実社会業務における適用例
環境評価（Environmental assessment）

## Slide 14: 環境評価とは．．
道路，ダム，鉄道などの事業
  環境への影響が大きい
環境保全措置を検討
環境評価
事業が環境に与える影響の大きさを調査，予測，評価する．（環境影響評価）
（「環境影響評価法」 1999年 施行 ）

## Slide 15: 環境影響評価におけるGIS
環境影響評価手順
事業実施地の調査（社会・自然状況）
実施方法の決定
  ・地域住民，地方自治体などからの意見
実施方法に基ずく調査
調査結果の作成
複数の主題図の重ね合せ，
面積集計などGIS機能による
事業実施地の状況把握
→実施方法の提案
・大気，水，土壌環境
・動物，植物の生態系
・景観，廃棄物など
GPSを用いた調査手法
GIS機能を活かした解析
調査結果のまとめ
→自然保持措置の検討材料
事業計画に反映

## Slide 16: 参考文献，資料
長澤良太ほか，2007，自然環境解析のためのリモートセンシング・GISハンドブック，古今書院
佐藤俊明，岡部篤行，2006，ネットワーク空間における線または面に対する点分布を解析するための最近隣距離法とそのツールの開発，GIS－理論と応用，14，31-39
津山幾太郎ほか，2008，本州東部におけるチシマザサの潜在分布域の予測と気候変化の影響評価，GIS－理論と応用，16，11-25